## Slide 1: Hűtés

## Slide 2
Termodinamika:
A termodinamika vagy (kissé elavult) magyar nevén hőtan a fizika energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete.
Fizikai alapmennyiség: Hőmérséklet (jele: T, mértékegysége: °C, °K, °F)
Hőmérsékleti skálák:
Egyes természeti jelenségek mindig ugyanazon a hőmérsékleten következnek be:
Celsius-féle hőmérsékleti skála: víz fagyása 0°C, forrása 100°C
Kelvin-skála: Alappontja a -273,15°C (0°K = -273,15°C) Abszolút hőmérsékleti skálának is nevezik, ami arra utal, hogy 0°K-nál nincs alacsonyabb hőmérséklet. Az abszolút nulla fok az a hőmérséklet, amelynél a testből nem nyerhető ki hőenergia. A Kelvin-skálán 0°K, a Celsius-skálán ‒273,15 °C, a Fahrenheit-skálán ‒459,67 °F. Ezen a szinten az atomok és molekulák mozgása megszűnik,

## Slide 3
A hő vagy hőmennyiség (jele: Q, mértékegysége a joule (J) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma. A hő a hőközlés során átadott energia mértéke.
Hőnek nevezzük azt az energiát, amit egy kölcsönhatás során a magasabb hőmérsékletű test átad egy alacsonyabb hőmérsékletű testnek. (A testek által tárolt energiát viszont nem hőnek nevezzük, hanem belső energiának.) Termodinamikai megfogalmazásban a hő az energiaátadási folyamatok (hőközlés) során átadott energiát jelenti. Tehát a hő fogalmát termodinamikai rendszerek kölcsönhatásakor végbemenő energiaátadási folyamatok leírására használjuk.
Hőközlés, energiaátadás mindig két eltérő belső energiájú rendszerek között (hőmérséklet-különbség) esetén következik be. A hő minden olyan energiaváltozást magába foglal, ami nem fordítódik munkára termodinamikai rendszerek kölcsönhatása során.
Számítása: C×m×dt
Ahol:
A hőmennyiséget (Q) úgy számolhatunk, ha az anyag tömegét (m), az anyag hőmérsékletében beállt változást (dt) és a fajhőt (c; hőkapacitás) össze szorozzuk.
A belső energia (jele: U, mértékegysége: Joule) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma. Egy zárt rendszer összes energiatartalmát, egy anyaghalmazban tárolt összes energiát jelenti. Ez a részecskék (sokféle) mozgási energiájából, a vonzásukból eredő energiából, a molekulák kötési energiájából, valamint az elektronburok energiájából tevődik össze. Nagysága az adott halmaz belső szerkezetével, belső tulajdonságaival függ össze.

## Slide 4
Ha különböző anyagokat, például vizet és olajat melegítünk, azt tapasztalhatjuk, hogy a belsőenergia-változás mértéke, a tömeg nagysága és a hőmérséklet-változás mellett függ az anyagi minőségtől. Ez utóbbi jellemzésére bevezetünk egy fizikai mennyiséget.
A fajhő megmutatja, hogy 1 kg anyag 1 °C-kal történő melegítéséhez mennyi energia szükséges, azaz mennyivel nő az anyag belső energiája. A fajhő jele: c .
Mértékegysége:
ennek az ezerszerese:
A fajhő tehát az adott anyagra jellemző adat.
A víz fajhője például . Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg víz 4.2 hőmérséklete 1 °C -kal emelkedett, akkor az energiája 4.2 kJ-lal nőtt. Ha 5 kg víz hőmérséklete nőtt 2 °C -kal, akkor kiszámíthatjuk, hogy ennek oka energiaváltozás.
A fajhő értelmezése
Fajhőadatokat tanulmányozva észrevehetjük, hogy többnyire a fémek fajhője a legkisebb, a többi szilárd anyag közepes fajhővel rendelkezik, a folyadékok fajhője a legnagyobb. Kiugróan magas a víz fajhője. A víz melegítéséhez tehát sok energia kell. Viszont lehűléskor sok energiát tud leadni. Azt mondhatjuk, hogy bizonyos hőmérsékleten energiatartalma nagy más anyagok azonos hőmérsékletű, ugyanolyan mennyiségéhez képest.
A fajhő tehát jól jellemzi az egyes anyagok energiatároló képességét. Minél nagyobb egy test fajhője, annál több energia szükséges a melegítéséhez, és ennek megfelelően annál több energiát vesz fel a melegítés során.

## Slide 5
Ha adott mennyiségű és térfogatú gáz belsejében mindenhol ugyanakkora a nyomás és a hőmérséklet értéke, akkor a gáz egyensúlyi állapotban van.
A gázok egyensúlyi állapotát bizonyos mérhető mennyiségek egyértelműen meghatározzák. Az ilyen mennyiségeket állapotjelzőknek (vagy állapothatározóknak) nevezzük.
Adott minőségű gáz állapotát az alábbi állapotjelzők határozzák meg:
- a gáz hőmérséklete (T);
a gáz nyomása (p);
a gáz térfogata (V)
a gáz tömege (m).
Gázok állapotváltozásai
Először a gázok olyan speciális állapotváltozásait vizsgáljuk, ahol a gáz állapotváltozása során a ρ, V, T állapotjelzők közül valamelyik állandó marad.
Így megkülönböztetünk:
• izobár ( állandó nyomáson történő),
• izochor (állandó térfogat melletti)
• izoterm (állandó hőmérsékletű) állapotváltozásokat.

## Slide 6
A hőátadás, hőközlés, hőátvitel vagy hőcsere az a fizikai folyamat, melynek során egy fizikai rendszer energiát (hőt) ad át a másiknak. A hő leadása közben saját belső energiájacsökken, a leadott hőt pedig belső energiájának növekedése közben egy másik rendszer felveszi. A fizikában használt hő fogalma a hőközlés során átadott energia mértékét jelenti.
Hőátadás három alapvető fizikai jelenség útján történik:
- hővezetés (kondukció) az egymással közvetlenül érintkező elemi részecskék között jön létre
- hőáramlás (konvekció) (pl: levegő segítségével ), ami lehet szabad vagy kényszerített (pl: villanymotor ventilátoros hűtése)
- hősugárzás (radiáció), elektromágneses sugárzás (elsősorban infravörös és fénysugarak) formájában

## Slide 7
A hővezetés vagy konduktív hőátadás a hőátadás olyan formája, amely a szilárd vagy nyugalomban lévő (nem áramló) folyékony vagy gáz halmazállapotú rendszerekben, hőmérséklet-különbség hatására jön létre. A hőáramlástól (konvektív hőátadás) abban tér el, hogy nem történik anyagáramlás, hanem a hőátadás a belső energia részecskéről részecskére való átadásával történik.
Fourier (1822) törvénye szerint egy homogén testben a hőáram a csökkenő hőmérsékletek irányába mutat, arányos a terjedési irányú, hosszegységenkénti hőmérséklet-változással és az erre az irányra merőleges keresztmetszettel. Ez az összefüggés ún. empirikus törvény, azaz a jelenség, itt a hővezetés, megfigyelésén alapul.
Számítása:
ahol:
Q a hőáram, az F felületen időegységenként átáramlott energia, mértékegysége: W.
λ a hővezetési tényező, az adott test anyagjellemzője, mértékegysége: W /mK⋅ .
F a hővezető keresztmetszet, mértékegysége: m2.
dt/dx a hőmérséklet-eloszlás hely szerinti differenciálhányadosa azaz a hosszegységenkénti hőmérséklet-változás, mértékegysége: K/m .

## Slide 8
A hőáramlás vagy konvektív hőátadás a hőátadás olyan formája, amely során a hő átadása hőt felvevő, felmelegedő részecskék áramlásával zajlik. Például a lábasban melegített víznél a lábas forró aljánál lévő vízrészecskék előbb hőt vesznek fel a lábas aljától, felmelegednek, majd a részecskék felfelé áramlanak, ahol fokozatosan átadják a hő egy részét a távolabbi, hidegebb vízrészecskéknek. A hőáramlás az áramlás eredete szerint két fő típusba sorolható:
szabad vagy természetes konvekció: Az áramlást nem külső erő hozza létre, hanem az áramló közeg belső állapotából adódik, illetve abból, hogy a közegben az állapotjelzők lokálisan eltérnek, és ez hőmérsékleti gradienst, nyomási gradienst, sűrűségi gradienst hoz létre.
mesterséges konvekció: Az anyagot, és azzal együtt a hőt, valamilyen külső erő mozgatja, például pumpa vagy ventilátor által.
Számítása:
ahol:
Q a szilárd test felszínén fellépő hőáram, W.
F a folyadékkal érintkező felület, m2.
t1 a test felszínének hőmérséklete, °C, vagy K.
t2 a folyadék hőmérséklete, °C, vagy K.
α a hőátadási tényező, W/(m2K).

## Slide 9
Hősugárzásnak nevezzük az anyag hőmozgása miatt kibocsátott elektromágneses sugárzást. A testek minden T > 0 K hőmérsékleten elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, a környezet hőmérsékletétől függetlenül. A sugárzás kibocsátásakor (emisszó) lényegében a test belső energiája átalakul elektromágneses energiává, a sugárzás elnyelésekor (abszorpció) pedig az elektromágneses energia alakul belső energiává.

## Slide 10
Halmazállapot változások
Az anyagok halmazállapotuk szerint háromfélék lehetnek: szilárd halmazállapotúak, folyékonyak vagy légneműek. Természetes tapasztalatként állapíthatjuk meg, hogy az anyagok hőmérséklete melegítés hatására növekszik, miközben térfogatuk (hőtágulásuknak megfelelően) kisebb-nagyobb mértékben általában megnő. Egy szilárd halmazállapotú anyagot vagy egy folyadékot azonban nem melegíthetünk korlátlanul, hőmérsékletüket nem növelhetjük akármeddig úgy, hogy halmazállapotuk ne változzon, hiszen a szilárd anyag előbb-utóbb megolvad, a folyadék pedig forrni kezd.
Az emelkedő hőmérsékletű szakaszokat egyszerűen megérthetjük, hiszen természetes tapasztalatként tudjuk, hogy amikor egy anyagot melegítünk, akkor hőmérséklete emelkedik. Találhatunk olyan szakaszokat is, amikor a hőmérséklet a folyamatos melegítés ellenére sem növekszik, hanem állandó marad. Az első ilyen szakasz akkor következik be, amikor a hőmérséklet 0°C, a második pedig 100°C mellett. Figyeljük meg, mi játszódik le az edényben 0°C-on! Ekkor a jég olvadni kezd és hőmérséklete nem nő tovább, ameddig az egész jég el nem olvadt, a víz-jég keverék hőmérséklete mindvégig 0°C marad. Tehát olvadás közben a melegítés hatása nem mutatkozik meg a hőmérséklet növekedtében, ilyen értelemben a közölt hő rejtve marad, ezért a halmazállapot-változás közben közölt hőt latens (rejtett) hőnek is nevezik.

## Slide 11
Hasonlóképpen, amikor a víz hőmérséklete eléri a 100°C értéket, a további melegítés ellenére a hőmérséklet nem nő tovább, hanem a víz forrni kezd, és forrása közben hőmérséklete mindvégig 100°C lesz. Forrás közben a vízből gőz keletkezik, ami az edényből távozik, tehát az edényben maradó 100°C-os forró víz mennyisége folyamatosan csökken, végül teljesen el is tűnik. A grafikon utolsó, emelkedő szakaszát úgy kaphatjuk, ha a keletkező gőzt egy tartályban felfogva tovább melegítjük.
Ha nem vízzel, hanem valamilyen másféle egynemű anyaggal végezzük el az előző kísérletet, akkor is hasonló viselkedést tapasztalhatunk.

## Slide 12
A szilárd anyag egy bizonyos hőmérsékleten megolvad. Ezt a hőmérsékletet olvadáspontnak nevezzük. Olvadás közben az anyag hőmérséklete egészen addig olvadásponton marad, amíg az olvadás teljesen be nem fejeződik.
A forrás hőmérsékletét forráspontnak nevezzük. Az olvadást és a forrást halmazállapot-változásnak vagy fázisátalakulásnak nevezzük. Ugyanígy használatos a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapot megnevezés helyett a szilárd-, folyadék- és gőzfázis elnevezés is.
A halmazállapot-változások megfordítható folyamatok, tehát hűtés hatására ellenkező irányban játszódnak le. Az olvadás megfordítása a fagyás, a forrás megfordítása a lecsapódás. Egyensúlyi folyamatban a fagyás ugyanazon a hőmérsékleten játszódik le, mint az olvadás, tehát egy anyag fagyáspontja megegyezik olvadáspontjával.
Az olvadáshoz és fagyáshoz hasonlóan egyensúlyi állapotban a gőz lecsapódása is ugyanazon a hőmérsékleten történik, mint a forrás, tehát egy anyag lecsapódási hőmérséklete megegyezik a forráspontjával.

## Slide 13
Párolgás
Ha egy nyitott edénybe folyadékot (például vizet) helyezünk el hosszú időre, megfigyelhetjük, hogy a folyadék mennyisége lassan csökken, annak ellenére, hogy a hőmérséklete sokkal alacsonyabb a folyadék forráspontjánál. A jelenséget párolgásnak hívjuk.
Párolgáskor a folyadék felszínéről molekulák távoznak el, amelyek növelik a folyadék feletti tér gőztartalmát. A párolgás tehát a forráshoz áll nagyon közel, hiszen ekkor is folyadék-gőz fázisátalakulás történik. A különbség az, hogy párolgáskor csak a folyadék felszínéről távozhatnak molekulák, míg forráskor a folyadék egész térfogatában keletkezhetnek gőzbuborékok, melyek a folyadék felszínére törve gyakran az egész folyadék heves mozgásához vezetnek.
A párolgás oka az, hogy a folyadék felszínén lévő molekulák rendezetlen mozgásuk, szabálytalan ütközéseik miatt időnként olyan nagy mozgási energiával rendelkeznek, hogy képesek legyőzni szomszédaik vonzó kölcsönhatását, így kiszakadnak a folyadék felszínéről. Ezt csak a legnagyobb mozgási energiával rendelkező részecskék képesek megtenni, amelyek így energiát visznek el a folyadéktól. Másképp fogalmazva, a visszamaradó molekulák átlagos energiája csökken, ha a legnagyobb energiájúak távoznak. Ez azzal a következménnyel jár, hogy párolgás közben a folyadék energiája csökken, amit hőmérsékletének csökkenése mutat.

## Slide 14
A nedves levegő fizikai tulajdonságai:
A levegő nem ideális gáz. Ezért a levegő mindig tartalmaz bizonyos mennyiségű vízgőzt. A vízgőz egy része a hőmérséklet csökkenése során a levegőből kiválik (köd alakjában jelenik meg). Ha a hűtés vagy keveredés során a levegőben lévő vízgőz egy része kondenzálódik, a felszabaduló párolgáshőt is el kell vonni. A levegőben lévő vízgőz mennyisége nagymértékben befolyásolja az ember közérzetét. A levegő és vízgőz keveréke Dalton tétel: a levegőben a vízgőz úgy helyezkedik el hogy a rendelkezésre álló teret egyenletesen kitölti.
Abszolút nedvesség tartalom: az az aranyszám a levegőben lévő vízgőz mennyiség megadható.

## Slide 15
Relatív nedvesség tartalom: a levegőben lévő vízgőz nyomása és az ugyanazon hőmérsékletre tartozó telített gőz nyomásának hányadosa. A relatív nedvesség tartalom értéke az élőlények hőérzetét és az anyagok fizikai tulajdonságait jelentősen módosíthatja.

## Slide 16
Hűtő körfolyamatok
A termodinamikai ciklus vagy termodinamikai körfolyamat egy sor termodinamikai állapotváltozás, melyek során a rendszer visszatér kezdeti állapotába. Az állapotjelzők csak a rendszer termodinamikai állapotától függenek, és így a ciklus végén kezdeti értéküket veszik ismét fel. A hő és a munka az állapotváltozások függvénye, értékük a ciklus alatt nullától különbözik. A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a hőbevitel és az ennek rovására nyert mechanikai munka egymással egyenlő. (Illetve fordított működéskor a kinyert hő és az erre fordított mechanikai munka értéke egyenlő.) A ciklus periodikus természete lehetővé teszi a folyamatos működést, ezért a körfolyamat a termodinamika egyik fontos fogalma a hőerőgépek és hűtőgépek elméletének fontos eszköze.
A hőszivattyú és hűtőgép ciklus a hőszivattyúk és hűtőgépek fizikai modellje. A kettő között a különbség az, hogy a hőszivattyú esetében egy helyiség melegen tartása, a hűtőgépnél pedig egy hely hidegen tartása a cél. A leggyakrabban használt elv a gőzkompressziós hűtőgép ciklus, melynél olyan hűtőközeget használnak, mely a körfolyamat közben fázisváltást (halmazállapotváltozást) szenved. Az abszorpciós hűtőgép ciklusban a hűtőközeget elgőzölögtetés helyett folyadékban abszorbeálják. Ismert hűtőgép ciklusok: a fordított Brayton-ciklus és a Linde-Hampson körfolyamat. Ide tartozik a gázok cseppfolyósítása is.

## Slide 17
Hőszivattyú körfolyamata T-s diagramban

## Slide 18
A gőzkompressziós hűtőgép a számos hűtést megvalósító berendezések egyike. Ezt használják leggyakrabban a háztartási hűtőgépekben, az élelmiszerek raktározására szolgáló hűtőházakban, az épületek és gépkocsik légkondicionáló berendezéseiben, a hűtőkocsikban és hűtővagonokban, jégpályáknál és más kereskedelmi és ipari célokra: az olajfinomítókban, a vegyiparban, földgáz cseppfolyósításánál.
A gőzkompressziós hűtőgép zárt rendszerben cirkuláltat hűtőközeget, mely hőt vesz fel a hűtendő térből és más helyen leadja azt. Az ábrán egy tipikus egyfokozatú hűtőgép elvi vázlata látható. Minden ilyen gépnek négy fő eleme van, az 1. kondenzátor, a 2. fojtás, a 3. elpárologtató hőcserélő és a 4. kompresszor. A hűtőközeg nedves gőz halmazállapotban lép be a kompresszorba, mely megnöveli nyomását és hőmérsékletét is. A forró, nagynyomású gőz a kompresszorban túlhevített gőzzé válik. A kompresszor után a túlhevített gőz a kondenzátorba jut. A kondenzátor egy speciális hőcserélő, ahol hűtőlevegővel vagy hűtővízzel lehűtik és lecsapatják a gőzt. A kondenzátorban vagy egy csőkígyón vagy több párhuzamos csövön vezetik keresztül a hűtőközeget, amely leadja víznek vagy levegőnek a rendszertől elvont hőt.

## Slide 19
A lekondenzált, folyékony halmazállapotú hűtőközeget egy fojtáson (kis méretű furattal rendelkező csőszűkítőn, kapilláriscsövön, vagy szabályozható fojtószelepen) vezetik keresztül. A fojtásban adiabatikus állapotváltozás megy végbe: a folyékony hűtőközeg nyomása hirtelen lecsökken, egy része elpárolog és a hűtendő tér hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletre hűl le. Az elpárologtató a cirkuláló hűtőközegnek átadja a hűtendő térből elvont hőt, melyet majd a kondenzátorban a külső környezet felé vezetődik el. A hűtő körfolyamat befejeződéseként az elpárologtatóból telített hűtőközeg-gőz távozik és lép be újra a kompresszorba, majd az egész folyamat megismétlődik.

## Slide 20
Elektrotechnikai alapismeretek:
Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba. Mértékegysége tehát a joule/coulomb, amit voltnak neveznek. Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget elektromos potenciálnak nevezik. Nagyságától függően nevezik törpefeszültségnek, kisfeszültségnek, nagyfeszültségnek vagy különlegesen nagyfeszültségnek.
Az elektromos áramerősség az SI mértékegységrendszer hét alap fizikai mennyiségének egyike. jele: I, mértékegysége: amper, ennek jele: A.
Az áram mennyiségi jellemzésére használjuk. Definíció szerint áramerősségen az áramvezető keresztmetszetén időegység alatt áthaladó elektromos töltés nagyságát értjük. Az 1 amper olyan állandó elektromos áramerősség, amely két egyenes, párhuzamos végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2·10−7 newton erőt hoz létre.

## Slide 21
Elektromos ellenállásnak (pontosabban egyenáramú ellenállásnak, röviden ellenállásnak) nevezzük az elektromos vezető két pontjára kapcsolt feszültség és a vezetőn áthaladó áram erősségének a hányadosaként értelmezett fizikai mennyiséget. Jele a latin resistentia (=ellenállás) szó alapján R. Az ellenállás SI-mértékegysége az ohm.
Egy berendezés pillanatnyi villamos P teljesítménye:
A szinuszos váltakozóáram pillanatnyi teljesítménye periodikusan változik hasonlóan a feszültséghez és az áramerősséghez. A váltakozóáram átlagos effektív (hatásos) teljesítménye egy periódus (és így hosszabb idő) alatt:

## Slide 22
Az energia a fizikában a testek egy fizikai tulajdonsága, amely átalakítható különböző megjelenési formákba és átadható a testek között a négy alapvető kölcsönhatás által, de amely soha nem jöhet újonnan létre és nem semmisülhet meg.
A joule (J) az energia SI mértékegysége, amit úgy határozunk meg, mint az az energia, amit egy testnek mechanikai munka által átadódik 1 newton erő ellenében 1 méterrel történő elmozdulása által.
A munka és a hőátadás az a két folyamat, ami által két test között energia adható át (nem számítva azokat a folyamatokat, ahol energia új anyaggal együtt adódik át). A termodinamika második főtétele határozza meg azt a hatékonysági korlátot, amivel energia átadódhat - valamennyi energia mindig elveszik hőveszteség formájában.