## Slide 1: Hűtés

## Slide 2
Járműklíma hűtőközeg
Az Európai Unió a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségei nyomán 2006-ban fogadta el az üvegházhatású gázokra(Fühg) vonatkozó szabályozását (EK 2006/40-es irányelv), és ennek részekén folyamatosan vissza szeretnék szorítani az úgynevezett halogénezett szénhidrogének felhasználását: 2030-ra a 2006-os szint 30 százaléka a cél.
Az autókban használt klímaberendezéseknek elég jelentős a szivárgási vesztesége: akár évi 35% is lehet, azaz a világ autóparkja körülbelül százezer tonnányi klímagázt enged ki így a környezetbe. Ugyanakkor freongázokat sok más területen használnak, például habosításra, kozmetikai iparban, alumínium-gyártásban – az autók valójában alig 10 százalékért felelnek, de a teljes hűtéstechnikai ágazat, épületklíma-hűtőház-háztartási hűtők sem ad többet a kibocsátás felénél. Egy-egy személyautóban 30-60 dekányi hűtőközeg kering, egy nagyobb gépjárműben már előfordulhat akár 90 deka, egy duplaklímás kisbuszba pedig akár 1,2-1,3 kiló ilyen gázt is betöltenek.
Az autó hűtésben régóta használt az R12, vagyis a klasszikus Freon-12 (difluor-diklórmetán) volt hűtőközeg az ózon károsító hatás miatt kikerült a forgalomból. Az új hűtőközeg, az R134a – amit a mai napig használunk – köztudottan rákkeltő, ehhez át kellett méretezni a klímarendszereket, azaz a régebbi autókba, hűtőgépekbe nem lehetett csak úgy beletölteni.

## Slide 3
Amikor egy ilyen folyamat beindul, az új hűtőközeg lényegesen drágább a réginél, ez történt a kilencvenes években is: az R134a eleinte a többszörösébe került, ám húsz év alatt olcsó lett. Ennek alkalmazását tiltották meg. Egészen pontosan az új autótípusokban már tilos használni.
Az R134a helyett nincs sok alternatíva. A Honeywell és a Dupont által szabadalmaztatott HFO-1234yf nevű gáz nagy előnye, hogy hőtechnikai tulajdonságaiban nem nagyon tér el az eddig használt R134a-tól. Ez azt jelenti, hogy a klímarendszer hasonló nyomásviszonyokkal működhet, nem kell más méretű hőcserélőket használni, sőt, az eddig használt, a rendszerben keringő kenőanyag is megfelel hozzá.
A másik alternatíva a szén-dioxid lenne, olyannyira, hogy már ma is léteznek ilyen autóklímák. A CO2 (hűtőközegként R744-nek hívják) azonban egész más felépítésű rendszert igényel, ellenben nem gyúlékony, sőt. Viszont van egy nehezítő tényező: 35 fok feletti külső hőmérsékleteknél a CO2-klíma már nem hatékony, bár a világ autói az esetek 97 százalékában kisebb hőmérséklet mellett dolgoznak, de ez nem teljeskörű megoldás. Ellenben 35 fok alatt a klíma energiaigénye kisebb az R134a-t használóhoz képest, ráadásul a CO2 olcsó.
A CO2 szintén üvegházhatást okozó gáz, de sokkal kevésbé, mint az R134a. Utóbbiból ha elszökik egy kilogramm, a károsító hatása akkora, mint kb. másfél tonna CO2-é(1430Kg). A HFO-1234yf egy kilója viszont mindössze négy kiló szén-dioxidnak felel meg ilyen szempontból.

## Slide 4
HFO-nak is vannak hátrányai, a 2,3,3,3 tetrafluorpropén (egyfajta propilénszármazék), amely minősítés szerint közepesen tűzveszélyes.
A HFO másik problémája, hogy az égése közben hidrogénfluorid keletkezik, amely veszélyes anyag, képes megmarni az üveget, bőrön át felszívódva pedig viszonylag kis mennyiségben is szívleállást okoz.
HFO egyszerűen gyártható, ugyanakkor még az ipar még nem készült fel a gyártására. Így míg az R134a kilóját 2-4 euróért meg lehet kapni a világpiacon, addig a HFO kilónkénti árát 40 euróra prognosztizálják. Ez nem volt másképp az R134a bevezetésekor sem, majd a termelés felfutásával az árszint csökkent.
GWP
A CO2-höz képest (ennek értéke 1) hányszoros a károsító hatás. Ezt a GWP (Global Warming Potential) skálán mérjük, az érték a globális felmelegedést segítő hatást reprezentáló mérőszám.
Az R12 károsító hatásának mérőszáma 2400. Ezt le kellett váltani kisebb károsító hatásúra. Az új hűtőközeg az R134a, mérőszáma 1430.
Az Európai Bizottság az elmúlt 10 évben sürgetett egy új hűtőközeg bevezetését, mert azt egy uniós direktíva is előírta, miszerint csak olyan közeg használható, aminek a GWP (globális felmelegítő hatás) értéke 150 alatt van. Az úgynevezett F-gáz rendelet ennek értelmében kimondta, hogy 2011-től kezdve az R134a-t már nem lehet használni új autótípusok hűtőközegeként, 2017-től pedig minden eladott új járművet új típusú klímarendszerrel kell felszerelni.

## Slide 5
Az új klímagáz az R-1234yf, GWP-értéke 4. A Honeywell és a Dupont által szabadalmaztatott HFO-1234yf nevű klíma hűtőközeg nagy előnye, hogy hőtechnikai tulajdonságaiban nem nagyon tér el az eddig használt R134a-tól: hasonló nyomásviszonyokkal működhet, nem kell más méretű hőcserélőket használni.
A szervizműveletekhez új klímatöltő, klímaszerviz gép kell.
Az R1234ZE hűtőközeget, helyettesítésként használva R134a hűtőközeg helyett, az eredeti berendezés hűtőteljesítménye kb 25 %- al csökkent.
De, a jövőbe előretekintve, a gyártók nagyobb térfogatáramú hűtőkörök tervezésével, nagyobb keresztmetszetű csővezetékekkel, és új kompresszorokkal, melyeket direkt erre a hűtőközegre fejlesztettek, egészen jó folyadékhűtő és hőszivattyú berendezéseket alkothatnak, melyek COP- ja jobb is mint a régi hűtőközeggel.
Az R-1234yf monokomponens, zeotróp hűtőközeg, tehát a hűtőköri folyamatban nincsen glide, a halmazállapot változás egy adott hőmérsékleten megy végbe.

## Slide 6
A gépjárművekben alkalmazott klímakompresszorok fajtái:
Axiál dugattyús klímakompresszor A tengellyel együtt forgó ferde vezérlő tárcsa mozgatja a tengellyel párhuzamosan szerelt hengerekben mozgó dugattyúkat. A tengely egy fordulatára az összes dugattyú elvégez egy szívó és egy sürítő ütemet. https://www.youtube.com/watch?v=7siy3w-vE5w Változó szállítású kivitelben is gyártják.

## Slide 7
A változó szállítású klímakompresszor működése
A változó szállítású klímakompresszor az állandó szállítású kompresszoroktól eltérően, az igényeknek megfelelően változtatja a szállítandó hűtőközeg mennyiségét. Ha az utastér túl meleg, a szállított hűtőközeg mennyisége megnő, ha viszont elértük a kívánt hőfokot, lecsökken. Ez a típus a ki-be kapcsolásakor nem változtatja a motor fordulatszámát, egyes típusai kuplungot sem tartalmaznak, így működésük nagyon egyenletes, és a hatásfokuk kiváló.
Vezérlés szempontjából megkülönböztetünk külső és belső vezérlésű klíma kompresszorokat. Ezek belső felépítése megegyezik, a különbség a vezérlés módjában van. A belső vezérlésű klíma kompresszorban a szívó oldali nyomás mozgatja a harmonika alakú fém membránt. A külső vezérlés esetén viszont a gépkocsi számítógépe irányít egy elektromágneses szelepet, mely a kompresszor szállítását szabályozza. Ez a szelep is a kompresszor belsejében kerül elhelyezésre. A külső vezérlést messze tökéletesebben lehet működtetni, így itt már tényleg felesleges az elektromágneses kuplung.

## Slide 9
Mikor a kompresszor fel van töltve hűtőközeggel, de nem forog, a nyomás az összes helyen egyforma. A harmonika alakú fém membránt a hűtőközeg nyomása összenyomja, ezzel nyitva az alacsony nyomás oldali szelepet, és zárva a magas oldalit.

## Slide 10
Mikor a kompresszor feltöltve, forog, és maximális mennyiséget szállít: A kompresszor Indulásakor a vezérlőtárcsa enyhén dőlt, egy kevés gázt szállít a kompressziós térbe. Ekkor a tengellyel együtt forgó vezértárcsa kis mértékben tovább dől - ezzel növelve a dugattyúk löketét. A dugattyúk minden egyes löketnél egy kicsivel többet szívnak, s kicsivel többet szállítanak - ez viszont növeli a magas oldali nyomást, és csökkenti az alacsony oldalit. Eközben a vezérlőszelep alacsony oldali szelepe nyitva, tehát a lecsökkent alacsony oldali nyomás a vezérlő kamrában is megjelenik.
A vezérlő kamrában megjelenő nyomás, és a tengelyt körülölelő rugó erejének különbsége nyomja a hengerfej felé a dugattyú alját. Ahogy a kompresszor tovább dolgozik, az összesűrített hűtőközeg által a dugattyú tetejére ható nyomóerő hamarosan nagyobb lesz, mint ami a dugattyú aljára hat. Idővel tehát F1 nagyobb mint F2. Mikor ez bekövetkezik, a vezérlő tárcsának a csuklóval szembeni oldala (a rajzon felül) balra nyomódik, megdől, ezzel növelve a kompresszor löketét és szállítását. Tehát a kompresszor még több hűtőközeget szív, és nyom ki a nagynyomású oldalra. Ez tovább növeli a magas oldal nyomását, és csökkenti a szívott oldalét. A vezérlő szelep az alacsony oldali nyomást nyitva tartja a vezérlő kamra felé, tehát ez utóbbi nyomása is csökken. Ez tovább növeli a dugattyúra ható visszatérítő erőt (F1 - F2), mely növeli a vezérlő tárcsa dőlésszögét, ezzel a kompresszor szállítását. Ez az öngerjesztő folyamat mindaddig tart, míg a vezérlőtárcsa eléri a maximális dőlésszöget. Ekkor a kompresszor is elérte szállításának maximumát.

## Slide 11
A kompresszor szállításának leszabályozása minimumra. Ahogy a klímakompresszor a maximumon dolgozik, az utastér kezd lehűlni, míg eléri a kívánt hőmérsékletet. Ekkor az alacsony oldali nyomás (ezzel a vezérlő kamra nyomása) elég kicsi ahhoz, hogy a harmonika alakú fém membrán megnyúljon, ezzel zárva az alacsony oldali, és nyitva a magas oldali szelepet. A vezérlő kamrába beáramlik a magas nyomású hűtőgáz, így a dugattyúk aljára ható erő nagyobb lesz, mint ami a tetejét nyomja, a kompresszor szállítása csökken.

## Slide 12
Csúszólapátos (sliding vane) klímakompresszor: A forgó részbe mart résekbe helyezett lapátokat a centripetális erő szorítja a ház falához. A tengely egy fordulatára az összes lapát elvégez 2 szívó és 2 sürítő ütemet.
Csiga (scroll) klímakompresszor: A mozgó csiga imbolygó (nem forgó) mozgást végez az álló csigában, így a kettő közötti távolság fokozatosan csökken. Az üzeme nagyon csendes és jó hatásfokú, általában kis autókban használják.

## Slide 13
A klímakompresszor tengelykapcsolójának felépítése:
A tengelykapcsoló feladata a forgó mozgás átvitele a kompresszor szíjtárcsájáról annak tengelyére, mikor az elektromágnes áramot kap. A szíjtárcsa a meghajtást bordás vagy ékszíjon keresztül a motor tengelyéről kapja. Mikor a mágnestekercs nem kap áramot, a klímakompresszor szíjtárcsája szabadon forog, a kompresszor áll - nem szállítja a hűtőközeget. Ha a mágnestekercs áramot kap, az első tárcsát nekiszorítja a szíjtárcsa homlok felületének, így annak forgó mozgását átadja a kompresszornak - a hűtőközeg szállítása beindul.

## Slide 14
Az inverteres és on-off klíma különbségei
Az inverteres és a hagyományos klíma készülékek közt a legalapvetőbb eltérés a fordulatszám szabályozás. Ennek révén kevesebb és fokozatosabb terhelés mellett nagyobb szintű hűtési és fűtési hatékonyságot érhetünk el. A légkondicionálók leadott névleges teljesítménye nő, ezzel szemben fogyasztásuk pedig erőteljesen csökken. További előnye az inverteres gépeknek, hogy sokkalta csendesebbek, illetve egyenletesebb hőérzetet biztosítanak, így növelve a komfortérzetet. Továbbá jóval hamarabb képesek lehűteni egy azonos méretű teret, mint on-off testvéreik. Az inverteres klímák élettartama hosszabb.
Az inverteres készülékek ára magasabb és esetleges meghibásodásuk esetén a szerelési költségük jóval magasabb. Ennek oka a nagyobb anyagköltség és a komplexebb technológiák alkalmazása. Viszont 2013-tól betiltották az on-off készülékek behozatalát az EU területére. Csak a meglévő készletek eladása engedélyezett. Így rövid időn belül eltűnnek a forgalomból.

## Slide 19
A termosztatikus expanziós szelep (TXV) gondoskodik a folyékony, nagynyomású hűtőközegnek az elpárolog-tatóba juttatásáról egy finom permet formájában. Itt, mivel a nyomás lecsökkent, a hűtőközeg elpárolog, lehűl. A termosztatikus expanziós szelep a jó hatásfokú klímarendszerek nélkülözhetetlen alkatrésze. Egyszerűbb, olcsóbb klímákban a jóval költségtakarékosabb kapilláris csövet használják.
Az elpárologtatóba jutó hűtőközeg mennyisége több szempontból is kritikus. Ha túl alacsony, a klímarendszer hatásfoka leromlik, ha pedig túl magas, az elpárologtató lamelláira ráfagy a pára, meggátolva a levegő áramlását. A másik nagy veszélye a túladagolásnak, hogy amennyiben az expanziós szelepből folyékony hűtőközeg kerül a kompresszorba, az annak tönkremenetelét okozhatja.

## Slide 20
A termosztatikus expanziós szelep érzékelő tartályát az elpárologtató kimenetére rögzítik oly módon, hogy annak hőmérsékletét átvegye. Ez a tartály a klíma hűtőközegéhez hasonló folyadékkal van töltve, így térfogata, s ezzel nyomása a hőmérséklet növekedésével nagy mértékben nő, lehűlve csökken. Az expanziós szelepen átfolyó hűtőközeg mennyiségét a membrán 2 oldalán fellépő nyomásviszonyok és a rugó ereje együttesen határozza meg. A hőérzékelőnek a membrán fölé vezetett nyomása a szelepet nyitni, a rugó zárni igyekszik. A kompresszor által keltett szívó hatást pedig a membrán alá vezetik, így mikor a kompresszor forog, szintén nyitni próbálja a szelepet. A szelepet úgy méretezik, hogy akkor nyisson, mikor az elpárologtató hőmérséklete 2-9 Celsius fokkal magasabb, mint a hűtőközeg forráspontja -a klímarendszerben adott nyomáson. Ezt a hőmérséklet különbséget nevezek 'túlhevítés'-nek. Ez garantálja, hogy a kompresszorba sohase kerülhessen folyékony hűtőközeg.
Ha az elpárologtató kimeneti pontja felmelegszik, ez átadja a hőt a hőérzékelő tartálynak. Ekkor a tartályban lévő folyadék hőfoka, s ezzel a nyomása megnő.
Ezt a nyomást vezetik a kapilláris csövön a membrán fölé, az "A" jelű kamrába. Az általa létrehozott nyomó erő a membránt a rajzon lefelé tolja, tehát a szelepet nyitni igyekszik.
Az expanziós szelepen áthaladó hűtőközeg mennyisége tehát az elpárologtató hőfokával egyenesen arányos. Ha ez utóbbi melegebb, a membránt nagyobb erő nyomja lefelé, így a szelep jobban nyit. Ha az elpárologtató lehűl, a szelep záró irányban mozdul, s az átáramló hűtőközeg mennyisége csökken.

## Slide 21
Mikor a kompresszor bekapcsol, nyomásesést hoz létre az elpárologtatóban. Ezt a kapilláris csővel a "B" kamrába vezetik, így a nyomásesés a membránt a rajzon lefelé, a szelep nyitó irányába mozgatja.
Ez összeadódva az "A" kamrában lévő nyomás által létrehozott erővel legyőzi a rugóerőt, így a szelep kinyit.
Tehát kimondhatjuk, hogy a szelep nyitása, s ezzel az átáramló hűtőközeg mennyisége a kompresszor fordulatszámával egyenesen arányos. A kompresszor minél gyorsabban forog, annál nagyobb nyomáscsökkentést hoz létre, annál jobban nyitja a szelepet. Ugyanígy, ha a kompresszor lassul, a nyomás értéke nő, a szelep záró irányban mozdul.

## Slide 22
Túlhevítés: az a hőfok, amennyivel az elpárologató kimenetén lévő hőfok magasabb, mint a hűtőközeg forráspontja az adott nyomáson) Utóhűtés: az a hőfok, amennyivel a szelep bemenetén lévő hőfok alacsonyabb, mint a hűtőközeg forráspontja az adott nyomáson)
COP/EER:
A klímaberendezések energia hatékonysági jósági fokát azzal tudjuk jellemezni , hogy a befektetett elektromos teljesítményből mennyi hűtési , illetve hőszivattyús berendezések esetén mennyi fűtési energiát lehet nyerni. A kivett teljesítmény és a befektetett teljesítmény hányadosa ad meg egy az adott készülékre jellemző értéket.
A hűtést az EER , a fűtést a COP értékkel jellemzik . Ezek jellemzően 2,5 és 4 közötti érték ami alapján besorolják a készülékeket .

## Slide 23
Kiegészítő részegységek, szerelvények: