## Slide 1: Hűtés

## Slide 4
hermetikusan zárt berendezés: olyan berendezés, amelyben a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó valamennyi komponens hegesztéssel, keményforrasztással, illetve hasonló tartós csatlakozással gáztömören készül, ez utóbbi csatlakozás magában foglalhat zárósapkás szelepeket és zárósapkás szervizcsatlakozókat, amelyek a megfelelő javítást és ártalmatlanítást segítik, és amelyeknek igazolt szivárgási mértéke a maximálisan megengedhető nyomás legalább egynegyedének megfelelő nyomás mellett kevesebb mint 3 gramm évente;
helyhez kötött: működés közben szokásos körülmények között nincs mozgásban, ideértve a hordozható beltéri légkondicionáló berendezéseket is;
mobil: működés közben szokásos körülmények között mozgásban van;
szerves Rankine-ciklus: fluortartalmú üvegházhatású gázt kondenzált formában tartalmazó körfolyamat, amely a hőforrásból származó hőt villamos energiává vagy mozgási energiává alakítja;
Szivárgás vizsgálat kötelező:
A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról. A kevesebb mint 10 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hermetikusan zárt berendezések nem tartoznak az e cikk szerinti szivárgásvizsgálat hatálya alá, amennyiben e berendezések hermetikusan lezárt voltát címke igazolja.

## Slide 5
A szivárgás vizsgálat a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó alábbi berendezések üzemeltetőire vonatkozik:
a) helyhez kötött hűtőberendezések;
b) helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
c) helyhez kötött hőszivattyúk;
d) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;
e) hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei;
f) elektromos kapcsolóberendezések;
g) szerves Rankine-ciklusok
ODP:
Osone Depleting Substances_ózonréteget lebontó anyagok- klórtartalmú fluorenizált szénhidrogének, legismertebb fajtái R12, R22, r407
TEWI FOGALMA, SZÁMÍTÁSA:
A „TEWI” (angolul: „Total Equivalent Warming Impact”) azért „teljes körű”, mert a hűtőközeg „direkt” (szivárgás, szökés, vészhelyzet) környezetterhelő hatása mellett, a hűtéshez felhasznált energia előállítása során az erőmű CO2 kibocsátását, mint „indirekt” hatást szintén figyelembe veszi. A „TEWI” tehát nem egy hűtőközeg, hanem adott hűtési eljárás, hűtőberendezés jellemzője, annak környezetterhelési szempontból való minősítésére szolgál.

## Slide 6
ORLA anyagok: a CFC és HCFC anyagok és azokat tartalmazó keverékek. A magaslégköri ózonréteg lebontása, ezáltal a légkört érő káros sugárzások megnövekedése. A légkör üvegházhatásának és ezzel az általános felmelegedésnek a fokozódása.
Az ORLA anyagok az ózonréteget is károsítják, klór is található bennük. Az F-ÜHG anyagok az ózonréteget nem károsítják, viszont üvegházhatásúak. Utóbbiak klór atomokat nem tartalmaznak (csak fluor, szén és hidrogén atomokból álló vegyületek).
Retrofit: Egy adott berendezés átállítása más fajta hűtőközegre. Szempontok: nyomás, volumetrikus hűtőteljesítmény olaj-kompatibilitás, szerkezeti anyagokkal való összeférhetőség, gyúlékonyság, GWP, ár, hőmérséklet csúszás
Bizonyos esetekben az üzemeltetés a hűtőközeg cseréjét is magába foglalja, hiszen előfordulhat, hogy a jól működő hűtőberendezéshez a hűtőközeg már nem beszerezhető vagy tiltó listára került. Az átállításnak két módszere létezik. Az úgynevezett drop-in eljárásnál az új, környezetbarát hűtőközeget egyszerűen, jelentősebb átalakítás nélkül be lehet tölteni a régi helyére. A másik módszer a retrofit eljárás, mely esetében egyes alkatrészek cseréjére szükség lehet és az eljárás többszöri olajcserét is igényel. A retrofit eljárás természetesen több lépésből áll, bonyolultabb, idő-, költség- és munkaigényesebb, mint az egyszerű hűtőközegcsere, ezért meggondolandó, hogy az adott berendezés képvisel-e olyan anyagi értéket, amire érdemes még ennyi költséget, munkát fordítani.

## Slide 7
HC hidrokarbon hűtőközegek:R290 (propán), R1270 (propén, propylén) és R600a (izobután) mindegyik hidrokarbon. Jellemzőik: Rendkívül gyúlékonyak, ezért retrofitként nem alkalmazhatók, csak kimondottan erre tervezett rendszerekben, ot is csak töltethatár korlátozással. Kiváló olajoldó-képesség. Az R290 és R1270 hasonló nyomásokkal rendelkezik mint az R404a. Az R600a -t csak háztartási hűtőgép szerű berendezésekben használják, mert szívóoldalon vákuumon (légköri nyomás alatt) működik.
HFO=hidro fluor olefin: Legismertebb az R1234yf és R1234ze (GWP=7). Mérsékelt gyúlékonyságuk miatt töltetkorlátozás és szikramentes szerelvények van előírva. Az R1234yf-et gépjármű klímákban alkalmazzák, az R1234ze még csak most kezd terjedni, főleg alacsony hőmérsékletű rendszerekben és blendek alkotórészeként , amelyek GWP értéke 300 alatti.
Hogyan számoljuk például az R-410A hűtőközeg GWP-jét? R-410A = 50% HFC-32 + 50% HFC-125 HFC-32 GWP: 675 HFC-125 GWP: 3500
Megoldás: 0,5*675+0,5*3500=2087,5
Izobután rögzítése az adatbázisban:
Az R-600a hűtőközeg (izobután) nem fluortartalmú gáz , ezért amennyiben tisztán alkalmazzák nem kell a felhasználást rögzíteni a Klímagáz adatbázisban. Azonban, ha az R-600a egy olyan keverék egyik eleme, amely fluortartalmú gázt is tartalmaz, akkor a keverék részeként természetesen ez is bejelentésköteles.

## Slide 8
A hűtőközeg keverékek „Blendek”
A keverékeket elsősorban azzal a céllal kísérletezték ki, hogy a betiltott hűtőközegekkel működő hűtőberendezések meghibásodása (pl. a hűtőközeg elszökése) esetén egy megfelelő, ózon- és klímabarát hűtőközeggel újratöltve, tovább lehessen üzemeltetni. Az egyanyagú klórmentes közegek erre a célra vagy termodinamikai jellemzőik, vagy a kenőanyagokhoz való viszonyuk (nem oldódnak az ásványi olajokban) miatt nem nagyon felelnek meg. Így az átállásnál a költséges „retrofit” eljárás helyett, a gazdaságosabb „drop-in” eljárást alkalmazzák. Mivel a „retrofit” eljárásnál a régi olajat tökéletesen el kell távolítani a berendezésből, ez nagyon költséges folyamat.
Az egyanyagú klórmentes közegek erre a célra vagy termodinamikai jellemzőik, vagy a kenőanyagokhoz való viszonyuk (nem oldódnak az ásványi olajokban) miatt nem nagyon felelnek meg. Így az átállásnál a költséges „retrofit” eljárás helyett, a gazdaságosabb „drop-in” eljárást alkalmazzák. Mivel a „retrofit” eljárásnál a régi olajat tökéletesen el kell távolítani a berendezésből, ez nagyon költséges folyamat.